Version _131120

Les modes d'emplois des appareils ainsi que les textes de Matériels et Méthodes pour vos articles peuvent êtres téléchargés du site de Service Commun de Cytométrie et de Microscopie ( SCCM )

( http://www.crc.chus.qc.ca/recherche/cytometrie/index.php )

Attention, ceci n'est qu'un aide-mémoire pour ceux qui ont déjà eu le cours d'entraînement sur cet appareil. Si c'est votre première utilisation du microscope ou si vous avez des questions ou des problèmes, SVP contactez le responsable du Service au 1-4867.

# Analyse de résultats de FACS

Étape 1 : Transfert de fichiers

- Copiez vos résultats sur une clé USB

- Sur le desktop, ouvrez Documents FACScan ,

- Ouvrez le dossier du laboratoire approprié (Chercheur LAB 1-5***) ainsi que le sous-dossier voulu (ex. MonNom).

- Copiez vos résultats dans ce dossier

Pour ouvrir un dossier en fermant l’ancien, faite Alt_Double-clic.

Étape 2 : Analyse

- Ouvrir iMate control deuxiême onglet : Devices reinitialize device (bouton en bas à droite : ADB Reinit)

- Ouvrir ModFit Launcher ModFit.

- Ouvrez le premier fichier d’une série : Fileopendata file:

- Tableau: Choose Parameter For Analysis				 choisir FL3-A	OK

- Cochez ⁪ gate 1, aller dans define gate 1  → choisir					X parameter → FL3-W 								Y parameter → FL3-A 			OK

- Choisissez la population cellulaire d’intérêt : ajustez les dimensions de rectangle sur le nuage de cellules→						 		cochez ⁪ enhance small pops						OK

- Ajustez les dimensions du dot plot FL3A/ FL3W

- Retour menu 	⁪ gate 1		⁪ gate 2	OK

- Cliquez sur Mod

- dans tableau Help Select Model sélectionnez les points					• no debris										• diploid										• no aggregate										• visible G2-M									• no apoptosis										• no standards								 (suggested Model P_DIP_No.Mod) OK

- Assurez-vous que les cases en haut à droite indiquent 100% et All

- Cliquez sur Fit (déplacer le tableau si besoin à l’intérieur de la page)

Sauvegarde en format image

- Pesez _Maj_4

- Sélectionnez la partie fenêtre d’analyse contenant les graphiques

- L’image (screenshot) apparaît sous le nom Picture1 dans le FACS Analysis

- En vue d’utilisation de cette image sur un ordinateur PC rajoutez l’extension.pict

- Copiez les fichiers sur votre clé USB

- Pour enlever la clef de façon sécuritaire, envoyez son sigle dans la Corbeil, et uniquement après, déconnectez la.